Załącznik nr 1 do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wymiary szybu:

- szerokość (HW) 1640 mm,

- głębokość (HD) 1640 mm,

- podszybie(S) 1500 mm,

- nadszybie(K) 3620 mm

Szyb metalowy, położenie napędu w szybie w górnej lub dolnej jego części - w nadszybiu lub podszybiu
Przyłączenie sieciowe 400/230 V, 50Hz
Panel sterowy do zabudowania na najwyższej lub najniższej kondygnacji z boku drzwi przystankowych
Temperatura pracy +5 ;+40 ºC

| Informacje ogólne |
| --- |
| Producent |  |
| Nazwa ,typ i model |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| Dźwig z przeznaczeniem do budynku | Budynek użyteczności publicznej – Przychodnia zdrowia MSP ZOZ w Chełmie |  |
| Rodzaj dźwigu | Osobowy, elektryczny |  |
| Udźwig nominalny | 630 kg/8 osób |  |
| Prędkość nominalna | Min. 1 m/s |  |
| Wysokość podnoszenia | 9,94 m |  |
| Ilość przystanków/dojść | 4/4 |  |
| Liczba wejść do kabiny | 1 |  |
| Lokalizacja maszynownia | Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie, panel sterowniczy przy drzwiach przystankowych. |  |
| System sterowania | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj sterowania | Całkowicie elektroniczne zbiorcze góra-dół |  |
| System dojazdu awaryjnego | do parterowego przystanku (w przypadku zaniku napięcia) |  |
| Wykonanie panelu operacyjnego | Stal nierdzewna fakturowana, przyciski, oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz kierunku jazdy i położenia kabiny w szybie LCD , przycisk zamykania drzwi, przycisk otwierania drzwi |  |
| Poręcze i pochwyty | Poręcze umieszczone na wysokości 0,9 m |  |
| Wykonanie kaset wezwań | Stal nierdzewna fakturowana, w ościeżnicy |  |
| Wyświetlacz szklany | W ścianie podtynkowe pietrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy |  |
| Opcje sterowania | Blokowanie kabiny kluczykiem, sterowanie pożarowe zgodnie z normą PN-EN 81-73 (zjazd do przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami) |  |
| Opcje sterowania | Gong na przystanku, informacja głosowa w kabinie w języku polskim, serwis awaryjny |  |
| Drzwi przystankowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe, |  |
| Wymiary | min. 900 x 2000 mm |  |
| Typ drzwi od strony budynku | stal nierdzewna szczotkowana |  |
| Drzwi kabinowe | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj | automatyczne, teleskopowe |  |
| Wymiary | Min. 900 x 2000 mm |  |
| Typ drzwi od strony budynku | Pełne, stal nierdzewna szczotkowana, |  |
| Zabezpieczenie drzwi kabinowych | Kurtyna świetlna |  |
| Kabina | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj | Kabina bez przelotu |  |
| Wymiary | Min 1100 x 1400 x 2100 |  |
| Wykonanie | Ściany boczne kabiny – panele ze stali nierdzewnej |  |
| Wyposażenie | Lustro ze szkła bezpiecznego na połowie ściany tylnej, poręcz prosta ze stali nierdzewnej na lewej i tylnej ścianie wentylator włączany manualnie |  |
| Podłoga | Wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna |  |
| Oświetlenie | Górne, typu lamp LED oraz oświetlenie awaryjne |  |
| Rodzaj łączności | w systemy komunikacji głosowej umożliwiające osobom uwięzionym w kabinie windy nawiązanie łączności alarmowej ze służbami ratowniczymi przez moduł GSM zgodnie z PN-EN 81-28 |  |
| Komunikacja miedzy kabiną a centrum serwisowym | Zgodnie z normą EN 81-28 |  |
| Pozostałe wymogi | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Wysokość nadszybia | Min. 3620 mm |  |
| Przeszkolenie pracowników | Osóby wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu w przypadku awarii |  |
| Dokumenty (w języku polskim) | Dla nowego dźwigu Wykonawca sporządza pakiet dokumentów: - dokumentację techniczną, - instrukcję obsługi i dziennik konserwacji, instrukcję obsługi, konserwacji elementów bezpieczeństwa, deklarację zgodności dla dźwigu Dokumenty muszą być zgodne z dyrektywą 2014/33/UE i PN-EN 81.20 |  |
| Okres gwarancji | Przez cały okres gwarancji naprawa prowadzona przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami gwarancji producenta dźwigu oraz zgodnie z przepisami UDT i warunkami umowy zawartej z MSPZOZ |  |
|  | Okres gwarancji min 36 miesięcy od daty uruchomienia dźwigu (uwaga parametr punktowany) |  |