# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

DO BADAŃ OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH

Liczba zamawianych urządzeń – 1 zestaw.

Wykonawca: 			     .

Producent:

Kraj

Nazwa  zestawu / typ / model :

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH

Warunki wymagane

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | Aparat ultrasonograficzny do badań ogólnodiagnostycznych z dostarczany czterema głowicami | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy lub aparat wykorzystywany do demonstracji z zastrzeżeniem, że aparat nie może być wcześniej niż w 2021 roku Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie aparatów rekondycjoonowanych. | TAK podać rok produkcji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Gniazdo tzw. parkingowe z możliwością aktywacji min. 1 | TAK |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z dwóch stron konsoli/panelu | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | TAK |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK |  |
|  | Fabryczny podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 100 kg | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek. | TAK |  |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35 sek. | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | TAK |  |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | TAK |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | TAK |  |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | TAK |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 st. | TAK |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | TAK |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK |  |
| Oprogramowanie pomiarowo - obliczeniowe |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych | TAK |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
| Archiwizacja |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | TAK |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
|  | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
| Głowice/sondy |
| Głowica (sonda) liniowa |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 1 500 | TAK |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów | TAK |  |
| Głowica (sonda) convex |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | TAK podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | TAK |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów | TAK |  |
| Głowica (sonda) microconvex |
|  | Głowica microconvex wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4 -11 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 110 st | TAK |  |
|  | Promień max. 15 mm | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| Głowica (sonda) endokawitarna |
|  | Sonda endokawitarna wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 3 -11 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów – min. 800 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 180 st. | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów | TAK |  |
| Opcje rozbudowy dostępne na dzień składania oferty |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania 3D/4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych): convex, endocavity. Obrazowanie 4D z max. prędkością (Frame Rate) min. 40 obr./s | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę Convex 3D/4D, min. 2-9 MHz, kąt skanowania 2D min. 90 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 90x90 st., min. 192 elementy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę Endocavity 3D/4D, min. 3-11 MHz, kąt skanowania 2D min. 180 st., kąt skanowani w 3D/4D min. 150x150 st., min. 192 elementy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o półprzezroczyste obrazowanie w trybie 4D umożlwiające jednoczesne wyświetlenie zarówno powierzchni badanego płodu jak i anatomicznych struktur wewnętrznych z możliwością zobrazowania wewnętrznego przepływu krwi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy pomiarów biometrycznych płodu opartych o narzędzie statystyczne Z-score | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. 4,0-11 MHz, min. po 128 elementów, kąt skanowana (convex) min. 170 st., szerokość skanu (linia) 55-60 mm, obrazowanie harmoniczne, możliwość pracy z kontrastem, obrazowaniem elastograficznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę rektalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex, min. 5,0-10,0 MHz, min. po 128 elementów, kąt skanowana min. 170 st., obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK |  |
| Informacje dodatkowe |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie szkoleniowe zawierające min. przykładowe obrazy, miejsca przyłożenia głowicy, bazę wiedzy | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące | TAK | podać wartość oferowaną |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego |  |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH

DODATKOWO PUNKTOWANYCH

# Parametry punktowane w kryterium oceny techniczno - jakościowej

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wartości graniczne /Wymaganie | Wartości parametru w zaoferowanym aparacie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2023 | TAK |  | 5 |
|  |  | NIE |  | 0 |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | 10 000 000 |  | 0 |
|  |  | 10 000 001 – 12 000 000 |  | 3 |
|  |  | > 12 000 000 |  | 5 |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy | 42 cm |  | 0 |
|  |  | 42 – 45 cm |  | 2 |
|  |  | Powyżej 45 |  | 5 |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine | 22x |  | 0 |
|  |  | od 22x do 24x |  | 2 |
|  |  | od 24x do 26 x |  | 4 |
|  |  | powyżej 26x |  | 5 |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF - zakres prędkości dla zerowego kąta bramki | 13 m/sek |  | 0 |
|  |  | 13 – 15 m/sek |  | 2 |
|  |  | > 15 m/sek |  | 5 |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | 25 stopni |  | 0 |
|  |  | > 25 stopni |  | 5 |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - prędkość odświeżania dla CD | 300 kl/s |  | 0 |
|  |  | 301 kl/s – 360 kl/s |  | 2 |
|  |  | > 360 kl/s |  | 5 |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | 25 stopni |  | 0 |
|  |  | > 25 stopni |  | 5 |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | 12 par |  | 0 |
|  |  | 13 – 14 par |  | 2 |
|  |  | 15 – 17 par |  | 4 |
|  |  | 18 i powyżej |  | 5 |
|  | Głowica liniowa – ilość elementów | 1500 |  | 0 |
|  |  | > 1500 |  | 5 |
|  | Głowica convex - kąt pola skanowania (widzenia) | 110 stopni |  | 0 |
|  |  | > stopni |  | 5 |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | NIE |  | 0 |
|  |  | TAK |  | 5 |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów | ≤ 100 cm |  | 0 |
|  |  | 101 – 150 cm |  | 2 |
|  |  | 151 – 199 cm |  | 4 |
|  |  | ≥ 200 |  | 5 |
|  | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | NIE |  | 0 |
|  |  | TAK |  | 5 |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | NIE |  | 0 |
|  |  | TAK |  | 5 |

Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania przez Wykonawcę to 75 punktów

Wypełniając tabelę nr 2 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 3 Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: