# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

UNIT STOMATOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM

Liczba zamawianych urządzeń – 2 zestawy.

Wykonawca: 			     .

Producent:

Kraj

Nazwa  zestawu / typ / model :

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I GWARANCYJNYCH

Warunki wymagane

| Lp. | Parametry techniczne | Odpowiedź wymagana | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2023 | TAK |  |
|  | Urządzenie kompletne, przygotowane do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów | TAK |  |
|  | Tapicerka fotela z atestowanego materiału dopuszczonego do stosowania w medycynie. Możliwość wyboru koloru tapicerki z dostarczonego wzornika. |  |  |
|  | Wszystkie powierzchnie unitu, fotela, lampy, spluwaczki łatwe w utrzymaniu czystości – brak elementów harmonijkowych w konstrukcji urządzeń | TAK |  |
|  | Krzesło lekarskie z oparciem typu „banan” z możliwością regulacji wysokości siedziska. Tapicerka krzesła w kolorze tapicerki fotela pacjenta | TAK |  |
| FOTEL PACJENTA |
|  | Elektro-mechaniczny napęd fotela | TAK |  |
|  | Sterowanie pracą fotela ze sterownika nożnego unitu, pulpitu lekarza i asysty | TAK |  |
|  | Automatyczne wywoływanie pozycji „zerowej” oraz pozycji „do płukania ust” z pamięcią ostatniej pozycji pracy | TAK |  |
|  | Tapicerowany zagłówek z jednoczesną blokadą obu przegubów | TAK |  |
|  | Przyłącza zlokalizowane bezpośrednio pod fotelem lub w zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej (z możliwością wyboru przez Zamawiającego uwzględniając uwarunkowania miejsca instalacji unitu) | TAK |  |
|  | Awaryjna blokada bezpieczeństwa zatrzymująca fotel w przypadku najechania na przeszkodę | TAK |  |
|  | Podstawa fotela pokryta trwałą, elastyczną powłoką gumową zabezpieczającą fotel przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi (np. najechaniem kółkami stołka lekarskiego) | TAK |  |
|  | Stały podłokietnik zainstalowany po lewej stronie fotela, prawy podłokietnik ruchomy | TAK |  |
| PULPIT LEKARSKI |
|  | Pulpit z możliwością zainstalowania 5 instrumentów na wysięgnikach bez blokad „podawanych od góry” | TAK |  |
|  | Blokada pneumatyczna ruchów ramienia pulpitu | TAK |  |
|  | Pneumatyczny sterownik nożny aktywujący pracę instrumentów typu dysk (naciskowy) | TAK |  |
|  | Strzykawko-dmuchawka 3-funkcyjna metalowa | TAK |  |
|  | Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny z podświetlaniem LED, zakres regulacji obrotów nie mniej niż 1.000 – 40.000 obr./min | TAK |  |
|  | Rękaw z zasilaniem pneumatycznym do podłączenia turbiny | TAK |  |
|  | Skaler piezoelektryczny z podświetlaniem LED, kompatybilny z systemem końcówek roboczych typu EMS | TAK |  |
|  | Diodowa lampa polimeryzacyjna z min. 2 trybami pracy o maksymalnej intensywności światła nie mniejszej niż 2.200 mw/cm2 | TAK |  |
|  | Klawiatura w pulpicie umożliwiająca personelowi medycznemu: |  |  |
|  | sterowanie ruchami siedziska i oparcia fotela, | TAK |  |
|  | aktywacja i programowanie wszystkich pozycji roboczych fotela, | TAK |  |
|  | aktywacja pozycji „zerowej” oraz pozycji „do płukania ust” z automatycznym powrotem do ostatniej pozycji pracy | TAK |  |
|  | spłukiwanie misy i napełnianie kubka | TAK |  |
|  | Ruchoma półka narzędziowa pod pulpitem lekarskim | TAK |  |
| BLOK SPLUWACZKI |
|  | Odchylana w kierunku do i od pacjenta ceramiczna misa spluwaczki | TAK |  |
|  | Blok spluwaczki odchylany o kąt co najmniej 90o na zewnątrz umożliwiający łatwe podejście obsługi do pacjenta od lewej strony | TAK |  |
|  | Panel asysty zamocowany do bloku spluwaczki na ruchomym, wieloprzegubowym ramieniu z klawiaturą umożliwiającą personelowi medycznemu sterowanie funkcjami unitu wraz z półeczką na akcesoria, wyposażony w co najmniej 5 gniazd na instrumenty robocze | TAK |  |
|  | Wewnętrzny obieg wody destylowanej zasilającej instrumenty – pojemnik na wodę destylowaną całkowicie zabudowany wewnątrz bloku spluwaczki (niewidoczny w zewnątrz) | TAK |  |
|  | System dźwiękowy informujący personel medyczny o niskim poziomie wody destylowanej do instrumentów | TAK |  |
|  | 3-funkcyjna dmuchawka zainstalowana w panelu asysty zasilana wodą destylowaną | TAK |  |
|  | Ślinociąg wodny „przepływowy” z obsadką umożliwiającą łatwą regulację siły zasysania | TAK |  |
|  | Instalacja ssąca ( 2 węże z regulacją siły ssania) przystosowana do podłączenia do instalacji ssącej typu „mokrego” | TAK |  |
|  | Wbudowany system podgrzewania wody do kubka pacjenta | TAK |  |
| LAMPA ZABIEGOWA |
|  | Lampa zabiegowa diodowa | TAK podać model |  |
|  | Lampa zamocowana na ramieniu pantograficznym w bloku spluwaczki | TAK |  |
|  | Możliwość bezdotykowego włączania i wyłączania lampy oświetleniowej | TAK |  |
|  | Możliwość bezdotykowej regulacji natężenia lampy | TAK |  |
|  | Zakres regulacji natężenia lampy nie mniej niż 10.000 – 30.000 lux (zgodnie z normą ISO 9680) | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w tzw. tryb niepolimeryzujący realizowany za pomocą filtrów żółtych | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń przeprowadzone w miejscu ich instalacji | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Termin realizacji dostawy urządzeń - nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja na dostarczony sprzęt min. 12 miesięcy | TAK | Podać oferowany okres gwarancji w miesiącach |
|  | Zapewnienie co najmniej 1 przeglądu serwisowego w każdym roku gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK | Podać oferowany maksymalny czas reakcji serwisu w godzinach |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |

UWAGA!

- Powyższe parametry stanowią parametry odcinające, tzn. niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca może zaproponować wyższe niż minimalne parametry techniczne,

- Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych wartości parametrów oferowanego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowane parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

- Wypełniając tabelę nr 1 formularza w kolumnie 4:

  - w przypadku potwierdzenia istnienia danego parametru Wykonawca udziela odpowiedzi TAK/NIE,

  - jeśli dany parametr określony jest minimalną lub maksymalną wartością liczbową wykonawca podaje wartości liczbowe danego parametru, które posiada oferowane przez niego urządzenie Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w kolumnie 2. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: